## Slide 1
ЮРОВ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Создание отечественных технологий
на базе ГЛОНАСС

## Slide 2
АО «НИИМА «Прогресс»
Ведущий дизайн-центр Российской Федерации по разработке и проектированию специализированной микроэлектронной компонентной базы (ЭКБ)
Участник и головной исполнитель государственных программ
Межотраслевой дизайн-центр проектирования СБИС «Система на кристалле» (СнК) и «Система в корпусе» (СвК)
Разработчик и производитель:
ГЛОНАСС/GPS навигационных приемников
Собственных систем аналогового моделирования и моделирования
внешних воздействий на радиоэлектронную аппаратуру
СБИС для телекоммуникаций, радиолокации, навигационных систем
Микроэлектронной аппаратуры

## Slide 3
Набор решений для «ЭРА-ГЛОНАСС»
Навигационный
приемник ПРО-04
3G модем
Локальная система навигации
Терминал «ЭРА-ГЛОНАСС»
Навигационно-связной
буй
Бортовой навигационно-
связной модуль

## Slide 4
Навигационный приемник ПРО-04

## Slide 5
3G модем
Модем представляет собой модуль в корпусе LGA-форм-фактора для SMT пайки. Обладает компактными размерами, поддерживает передачу данных по стандартам связи GSM/WCDMA, дополнительно поддерживает голосовые функции и является отличным решением для различных мобильных приложений. Коммуникационный модуль GSM/UMTS (модем) реализован на основе чипа MT6280 «MediaTek».

## Slide 6
Навигационно-связной терминал системы «ЭРА – ГЛОНАСС»
Разработка ЭКБ
Навигационный
приемник ПРО-04
3G модем
Разработка модулей
Разработка аппаратуры
Терминал «ЭРА-ГЛОНАСС»

## Slide 7
Терминал «ЭРА ГЛОНАСС» с расширенными функциями
Для расширения функциональных возможностей терминала «ЭРА ГЛОНАСС» предусмотрено место для установки дополнительного специализированного модуля, что позволит работать в сетях 3G/4G, WiFi, Bluetooth, ГЛОНАСС/GPS/Galileo, LoRa, Нейроматрикс (ИИ). Позволяет организовать дополнительные прикладные сервисы для автомобильного транспорта.

## Slide 8
Модуль интерфейсный с процессором приложений (ИМПП)
Назначение модуля:
Сбор информации с различных датчиков, установленных на транспортном средстве;
Передача информации и команд на внешние устройства;
Хранение полученной информации в режиме «черного ящика»;
Выдача сохраненной информации по запросу;
Считывание идентификационной информации со смарт-карт.

## Slide 9
Универсальная микросхема приемо-передающего тракта с возможностью использования в интеллектуальных автомобильных системах и концепции V2X.
ЭКБ – К5200МХ014 (IoT)
Аналоговая микросхема приемо-передающего тракта диапазона 0,1–2,5 ГГц представляет собой практическую реализацию принципа “Soft Define Radio” — все управление осуществляется от цифровой части тракта ЛСН по шине SPI. На одной кремниевой подложке расположено два приемных и передающих канала: первый предназначен для решения навигационной задачи, второй — для передачи служебной информации. В микросхеме реализован симплекс — одновременная работа приемника и передатчика не поддерживается. Также обеспечивается выдача тактовых частот для цифровых блоков и АЦП/ЦАП.

## Slide 10
Локальная система навигации
ЛСН обеспечивает эффективную защиту от помех и повышенную по сравнению со спутниковыми системами точность. Система может применяться везде, где требуется точность в пределах 10 см.
ЛСН использует дальномерный принцип. Для определения положения объекта измеряют расстояние от него до нескольких реперных точек с известными координатами.
Преимущества проекта:
Невозможно заглушить (расстояние между абонентскими и опорными станциями в 1000 раз меньше, чем до спутника)
Невозможно имитировать (имитации сигнала ЛСН практически невозможна из-за очень сложного закона смены псевдослучайной последовательности)
ЛСН дополняют ГНСС в случаях сложных условий для работы или невозможности их использования из-за мощных поставленных помех.

## Slide 11
Аппаратно-программный комплекс автоматизированного
управления сельскохозяйственной техникой
Навигационно-связной аппаратно-программный комплекс автоматизированного управления направлением движения сельскохозяйственной техники (с высокой точностью до 2,5 см) с использованием систем позиционирования ГЛОНАСС, GPS, Галилео, SBAS, PPP, RTK, комбинированных с ИНС. Данная работа проводится в рамках ОКР «Поле-мониторинг» (ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы»).
Диспетчерский центр
Базовая станция ГНСС
Датчик угла поворота колес
Насос-дозатор
Приемник ГНСС
Бортовой компьютер
Навигационный контроллер

## Slide 12
Аппаратно-программный комплекс для навигационно-информационной системы
НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
Применение в качестве навигационной аппаратуры морского, речного транспорта, а также в системах и средствах навигационного обеспечения безопасности движения судов (СНО).
Блок АИС-БУЙ-2 ИЛТА.464425.005
навигационно-связной
Комплекс КОМПАС-СМАРТ-1 (ИЛТА.464425.006) Комплекс радионавигационный внешний вид БИУ и описание органов управления определения пространственной ориентации потребителей L1.
Комплекс КОМПАС-СМАРТ-2 (ИЛТА.464425.007)
Комплекс радионавигационный определения пространственной ориентации потребителей L1/L2.
Блок АИС-БУЙ-1 ИЛТА.464425.004 навигационно-светотехнический
Блоки АИС-БУЙ
Блоки, предназначенные для установки на плавучие ограждения (буи, бакены)
Судовые комплексы КОМПАС-СМАРТ
Комплексы радионавигационный определения пространственной ориентации предназначенные для установки на суднах

## Slide 13: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

## Slide 14
«Умная» шина
Метка с датчиком
Шина
Сотовые вышки связи
Серверная часть
UHF RFID считыватели
NB-IoT
UHF RFID
Рабочие станции пользователей
Радиопередатчик
Датчик давления (или датчик температуры, ускорения, положения)
Чип для управления
Литиевый элемент питания
Основой аппаратно-программного комплекса являются маркировочные метки, вмонтированные в шины.
В зависимости от применяемой технологии метки (NB или RFID), информация с них может быть снята специализированным считывателем (мобильным или стационарным), либо передана на сотовые вышки мобильной связи, откуда будет передана в Интернет на сервера системы.
Пользователи получают конечный интерфейс взаимодействия с системой в виде Web-интерфейса и Android-приложения.

## Slide 15
Навигационно-информационная платформа мониторинга товарных потоков (НИП МТП)
ДАТА ЦЕНТР НИП МТП
Задачи:
Защита потребителей от поддельной продукции
Защита законных прав легальных производителей и импортеров товаров
Увеличение доходов бюджета
Повышение эффективности работы контролирующих органов в сфере потребительского рынка
Переход на автоматизированную обработку товарных потоков